APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 28.aprīļa sēdē

Protokols Nr.10

Iepirkuma „Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā”

ident.Nr.SND 2016/10

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2016

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Bruno Veide, Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, tālr.27363311, e-pasts bruno.veide@salacgriva.lv

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/10

- CPV kods 45236290-9 – rekreācijas objektu remontdarbi

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā

    - Pirmā iepirkuma priekšmeta daļa – centrālās laipas atjaunošana Zvejnieku parkā Salacgrīvā;

    - Otrā iepirkuma priekšmeta daļa – laipas atjaunošana pie Baltās saules Ainažos.

  - Paredzamā līguma izpildes vieta

    - Pirmā iepirkuma priekšmeta daļa – Pērnavas iela 31E, Salacgrīva, Salacgrīvas novads;

    - Otrā iepirkuma priekšmeta daļa – Kāpu i

    - ela 1, Ainaži, Salacgrīvas novads

  - Paredzamais līguma izpildes laiks

    - Pirmā iepirkuma priekšmeta daļa – līdz 2016.gada 1.jūlijam;

    - Otrā iepirkuma priekšmeta daļa – līdz 2016.gada 1.jūlijam.

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.

  - Visus jautājumus par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresēt nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtīt laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pirms pieteikuma iesniegšanas pretendentam ir jāiepazīstas ar būvdarbu objektu dabā.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai visām iepirkuma priekšmeta daļām.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 12.maijam plkst.12:30

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2016.gada 12. maijam plkst.12:30, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai

Piedāvājums iepirkumam

„Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā”

Identifikācijas Nr.SND 2016/10

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

    - Piedāvājumam jāatbilst veicamo tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un tās pielikumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma (3.pielikums) formu. Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentiem

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1. un 4.1.2.punktā minētie nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendentam ir tiesības paredzētajā iepirkuma periodā veikt būvdarbus.

  - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

  - Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

  - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

  - Ja Būvdarbu izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendentam papildus jāiesniedz:

    - Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstu;

    - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī par apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

    - Tehniskajā piedāvājumā pretendents papildus iekļauj šādu informāciju:

      - Būvdarbu un izmantoto materiālu garantijas termiņi;

      - būvdarbu tāmes (lokālās tāmes).

    - Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno aizpildītu apsekošanas aktu (6.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti būvdarbi. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN.

    - Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar būvdarbiem, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.2.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja budžeta iespējas, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Līguma slēgšana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					D.Straubergs

1.pielikums

Iepirkuma „Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2016/10 nolikumam

Tehniskā specifikācija

„Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā”, id.Nr.SND 2016/10

Mērķis: Atjaunot esošo laipu pakāpienus Zvejnieku parkā, Salacgrīvā un laipu pie Baltās saules Ainažos uz tērauda konstrukcijas rāmja, kas nodrošinātu ilglaicīgāku laipas konstruktīvo elementu izturību.

- Vispārējie nosacījumi

  - Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, instrumenti, tehnika un transports, bez kā nebūtu iespējama paredzēto konstrukciju izbūve.

  - Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas novada domē pie atbildīgā par projekta realizāciju domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos Bruno Veides, tel. 27363311. Par piedalīšanos objektu apsekošanā tiek sastādīts un parakstīts Apsekošanas akts.

  - Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar nolikumā paredzēto. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.

  - Ja Darbu apjomu tabulā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā materiālu specifikācijas sarakstā minētie. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.

  - Darbs un izmantojamie materiāli uzrādīti apjomu tabulā (pielikums excel formatā).

  - Pretendentam jāaprēķina un piedāvājumā jāparedz tādas tērauda konstrukcijas, kas nodrošina pakāpienu un laipu nesošo konstrukciju izturību un ilgu mūžu. Darbu un materiālu apjomu tabulā pretendents drīkst piedāvāt konkrētus tērauda materiālus, norādot to profilus, izmērus un daudzumus.

  - Būvdarbu laikā jāievēro koku un apstādījumu aizsardzība.

  - Par apkārtējās teritorijas uzturēšanu kārtībā būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.

  - Būvdarbu laikā noņemto materiālu un liekās grunts izvešanas vieta jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija. Jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi.

  - Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz atbilstības sertifikāti.

  - Nobeidzot būvniecību, Būvuzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju un nodod objektu ekspluatācijā.

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

- Darba apraksts

  - Pirmā iepirkuma priekšmeta daļa – centrālās laipas atjaunošana Zvejnieku parkā Salacgrīvā

Darba apraksts

Vecās koka laipas demontāža. Demontētie kokmateriāli nododami pasūtītāja rīcībā sakraujot kaudzē pie laipas sākuma.

Celiņa trases 120 x 2,5 m un divu laukumiņu 5 x 2,5 m un 3x 2,5 m nospraušana, atbilstoši grafiskai skicei un tās izmēriem.

Atbilstoši skicei izbūvē ūdensvadu dn 32 mm. Zem celiņa ūdensvadu iebūvē 0,5 m dziļumā, bet no celiņa līdz pieslēguma vietai 1,5 m dziļumā. Pie pieslēguma izbūvē grodu aku ar atslēgšanas un tukšošanas krānu. Skicē norādītā vietā izbūvē grodu aku ar pārsedzi, uz kuras stiprina brīvkrāna statīvu un ACO nerūsējoša tērauda gūliju. Pievieno ūdensvadu pie brīvkrāna, akā izbūvējot sistēmas tukšošanas krānu.

No tērauda izbūvē konstrukcijas pakāpieniem un margām. Konstrukcijas tiek balstītas uz tērauda pāļiem. Visām metāla konstrukcijām jābūt krāsotām ( piem., Hammeritte).

Uz tērauda konstrukciju rāmja izbūvē impregnētu, rievotu koka dēļu klāju

Uz tērauda margu konstrukcijas stiprina koka margas lenteri

Atbilstoši skicei izbūvē betona bruģa celiņu un laukumiņus

Zvejnieku parka celiņa pakāpienus un bruģēto posmu izbūvēt atbilstoši grafiskajam materiālam (1.1.pielikums)

  - Otrā iepirkuma priekšmeta daļa – laipas atjaunošana pie Baltās saules Ainažos

Darba apraksts

Vecās koka laipas demontāža. Demontētie kokmateriāli nododami pasūtītāja rīcībā sakraujot kaudzē pie laipas sākuma.

Laipas trases nospraušana 190 x 2,0 m

No tērauda izbūvē laipas nesošās konstrukcijas. Konstrukcijas tiek balstītas uz tērauda pāļiem. Visām metāla konstrukcijām jābūt krāsotām (piem., Hammeritte).

Uz tērauda konstrukciju rāmja izbūvē impregnētu koka dēļu klāju.

2.pielikums

Iepirkuma „Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2016/10 nolikumam

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU IEPIRKUMĀ

Pasūtītājs:

Nr.:									_______________

/Datums/

Līguma nosaukums: „Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā”

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam veikt:

Laipu atjaunošanu Salacgrīvas novadā

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies pabeigt būvdarbus:

- 1.iepirkuma priekšmeta daļā „Centrālās laipas atjaunošana Zvejnieku parkā Salacgrīvā” ____________ darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas;

- 2.iepirkuma priekšmeta daļā „Laipas atjaunošana pie Baltās saules Ainažos” ____________ darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkuma „Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2016/10 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

„Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā”,

identifikācijas Nr.SND 2016/10

Iepirkumam „Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā” (id.Nr. SND 2016/10)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Salacgrīvas novada domes, reģ. Nr. 90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, LV - 4033 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā” (id.Nr. SND 2016/10) nolikumu (turpmāk – Nolikums),

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

piedāvā veikt laipu atjaunošanu Salacgrīvas novadā saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām par šādu cenu:

| Nosaukums | Cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| 1.iepirkuma priekšmeta daļa – centrālās laipas atjaunošana Zvejnieku parkā Salacgrīvā |  |
| 2.iepirkuma daļa – laipas atjaunošana pie Baltās saules Ainažos |  |
| KOPĀ, EUR (bez PVN) |  |

Piedāvājuma cenā, kas noteikta tāmē, ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas pakalpojumu, preču un materiālu izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami būvdarbu izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē piedāvātajā darbu izpildes termiņā.

Piedāvājuma cenā ir ietverti visi iespējamie būvniecības riski, tai skaitā iespējamie būvniecības izmaksu sadārdzinājumi.

Aizpildot finanšu piedāvājumu, ir ievērotas visas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Ar šo apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām (tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem) un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

4.pielikums

Iepirkuma „Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2016/10 nolikumam

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkuma „Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2016/10 nolikumam

| Piegādātājs (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Piegādātāja pārstāvis (vārds, uzvārds) | Piegādātāja pārstāvja paraksts | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts | Apsekošanas datums |