APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 15.jūnija sēdē

Protokols Nr.20

iepirkuma

„Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei”

ident.Nr.SND 2016/20

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2016

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Edžus Jirgensons, Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, tālr. 64024992, e-pasts edzus.jirgensons@salacgriva.lv – par 3. un 4.iepirkuma daļu;

Aivars Ilgavīzis, Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, tālr.64029118, e-pasts – aivars.ilgavizis@salacgriva.lv – par 1.iepirkuma daļu;

Ilona Jēkabsobe, Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, tālr.64071308, e-pasts – ilona.jekabsone@salacgriva.lv – par 2.iepirkuma daļu.

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/20

- CPV kods 71320000-7 – Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās:

    - Pirmā iepirkuma daļa – tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa „Gulbīši – Liepupes muiža, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei;

    - Otrā iepirkuma daļa – tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa „Punči – Zālītes, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei;

    - Trešā iepirkuma daļa – tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa „Liepu iela – Jennas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei;

    - Ceturtā iepirkuma daļa – tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa „Zītaru ielas sākums – Atvases un Lielā Zītaru iela, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei.

  - Paredzamā līguma izpildes vieta – Salacgrīvas novads.

  - Paredzamais līguma izpildes laiks – ne ilgāk kā 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.

  - Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību jāadresē nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pretendenti piedāvājumu iesniedz par visām iepirkuma priekšmeta daļām.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 29.jūnijam plkst.12:00

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2016.gada 29.jūnijam plkst.12:00, netiks vērtēti un tiks neatvērtē veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

### Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei”, identifikācijas Nr. SND 2016/20. Neatvērt līdz 2016.gada 29.jūnijam plkst.12:00”.

### Piedāvājums sastāv no divām daļām:

- pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā;

- finanšu un tehniskā piedāvājuma.

    - Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai konkursā ir cauršūti tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 3.5.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumu (kopiju) un tulkojumu pareizību, pretendents var apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

- Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

## Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas (turpmāk – Pretendents).

## Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

## Pretendentam ir tiesības paredzētajā iepirkuma periodā veikt projektēšanu.

## Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

      - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

      - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

      - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.4.1. un 4.1.4.2.punktā minētie nosacījumi.

## Nolikuma 4.1.2. – 4.1.4.punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās līguma vērtības, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (vai īsākā laika periodā, ja savu profesionālo darbību uzsācis vēlāk) veicis vismaz 2 līgumu izpildi, kur katra līguma ietvaros projektēta vismaz 1 km ielas un/vai ceļa būvniecība un/vai pārbūve (rekonstrukcija). Vismaz vienam no šiem projektiem jābūt izbūvētam.

    - Pretendentam jābūt sertificētiem speciālistiem sekojošā jomā:

      - Ceļu projektēšanas speciālists, kurš iepriekšējo 3 gados piedalījies vismaz 2 tehnisko projektu izstrādē, katrā projektēta vismaz 1 km ielas un/vai ceļa būvniecība un/vai pārbūve (rekonstrukcija).

  - Ja piedāvājums neatbilst nolikuma 4.punktā norādītajām Pretendentu prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentu atlases dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

    - Pretendenta pieredzes apliecinājums (nolikuma 3.pielikums), kas apliecina atbilstību nolikuma 4.2.1.punkta prasībām.

    - Vismaz divas pozitīvas atsauksmes par pieredzes apliecinājumā iekļautiem darbiem, kas apliecina Pretendenta profesionālās un tehniskās iespējas atbilstoši 4.2.1.punkta prasībām. Atsauksmēs sniedz īsu veikto darbu aprakstu.

    - Pretendenta piedāvāto nolikuma 4.2.2.punktā minēto speciālistu sarakstu, norādot sertifikātu Nr.

    - Pretendenta iepirkumā iesaistītā ceļu projektēšanas speciālista pieredzes apliecinājums.

    - Ja pakalpojuma sniegšanā plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendents papildus jāiesniedz:

      - Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstu;

      - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Pakalpojuma sniegšanas kalendārais grafiks, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumā norādīto darbu izpildi.

  - Finanšu piedāvājums

    - Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi norādot cenu ar PVN.

    - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar izpildi.

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (4.pielikums).

    - Līguma cena tiek fiksēta uz visu darba izpildes laiku un nevar tikt mainīta līguma darbības laikā

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

  - Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto tehniskā projekta izstrādes kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

    - Tehniskā projekta kopējo cenu iepirkuma komisija izvērtē šādi: piedāvājumu ar zemāko tehniskā projekta cenu (bez PVN) vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 70 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: punktu skaits = (zemākā cena/piedāvātā cena) * 70

    - Autoruzraudzības izmaksas iepirkuma komisija izvērtē šādi: piedāvājumu ar zemāko autoruzraudzības cenu (bez PVN) vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 10 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: punktu skaits = (zemākā cena/piedāvātā cena) * 20

    - Izpildes termiņu (B) iepirkuma komisija izvērtē šādi:

      - Izpildes termiņš 4 mēneši – 10 punkti

      - Izpildes termiņš 5 mēneši – 5 punkti

      - Izpildes termiņš 6 mēneši un vairāk – 0 punkti

    - Pretendenta piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

P = A + B + Cvid, kur

P – pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums,

A – tehniskā projekta cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:

A = Az/Ap*M tehn.p, kur

Az – viszemākā piedāvātā tehniskā projekta cena,

Ap – pretendenta piedāvātā tehniskā projekta cena,

Mtehn.p – tehniskā projekta cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

B – autoruzraudzības cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:

B = Bz/Bp*M, kur

Bz – viszemākā piedāvātā autoruzraudzības cena,

Bp – pretendenta piedāvātā autoruzraudzības cena,

Mautoruzr. – autoruzraudzības cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

Cvid – iepirkuma komisijas locekļu pretendenta piedāvājuma vidējais vērtējums  vērtēšanas kritērijā C,

    - Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis augstāko galīgo vērtējumu.

- Iepirkuma līgums

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma ietvaros tiks slēgti šādi līgumu:

    - Par tehniskā projekta izstrādi (5.pielikums);

    - Par autoruzraudzības darbiem vienlaicīgi ar līgumu par būvniecības darbiem.

  - Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš – saskaņā ar būvdarbu izpildes termiņiem līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.1.2. un 4.1.3.punkta prasībām, kā arī pretendenta piedāvāto speciālistu atbilstību nolikuma 4.2.2.1.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs šim mērķim plānoto budžeta līdzekļu apjomu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs noteiktajām prasībām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks						K.Ķemers

1.pielikums

Iepirkuma „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība

Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei”, ident.Nr.SND 2016/20 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.iepirkuma priekšmeta daļa

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Tehniskā projekta izstrāde autoceļa “Gulbīši – Liepupes muiža, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei

- Jāizstrādā tehniskais projekts autoceļa „Gulbīši – Liepupes muiža” pārbūvei no 0,00 līdz 3,09 km.

- Tehniskajā projektā jāietver ceļu brauktuves, caurteku izbūve, sāngrāvju sistēma gar autoceļu un citi nepieciešamie darbi, kā arī pieņemto projekta risinājumu tehniski ekonomiskais pamatojums.

- Ceļa klātne jārēķina smagsvara transporta sastāviem ar maksimālo svaru.

- Projektētājs izstrādā un iesniedz būvvaldē būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, lai saņemtu būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai

- Izstrādājot tehnisko projektu, jāievēro būvatļaujas ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai un tehnisko noteikumu prasības.

- Tehniskos noteikumus no institūcijām un būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai būvvaldē pieprasa un saņem Projektētājs.

- Ģeoloģisko izpēti un topogrāfisko plānu, kuri nepieciešami tehniskā projekta izstrādei piesaka un apmaksā Projektētājs.

- Tehniskie projekti jāizstrādā un jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, LBN 202-15 un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.

- Tehniskais projekts jāsaskaņo normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un jāsaņem būvatļaujā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi Salacgrīvas novada būvvaldē un jāiesniedz pasūtītājam 4 (četri) tehniskā projekta eksemplāri.  Projektētājam jāapmaksā tehnisko noteikumu un tehniskā projekta saskaņošanas izmaksas.

- Tehniskais projekts ir jānodod Pasūtītājam ar būvvaldes izdarītu atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

- Tehniskais projekts, būvdarbu apjomi un izmaksu tāmes jāiesniedz Pasūtītājam papildus arī elektroniskā formātā.

- Projektētājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pirms darbu uzsākšanas jāapseko objekts un jāprecizē Pasūtītāja prasības tehniskā projekta izstrādei.

- Projektētājam ekonomikas daļā jānorāda arī autoruzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksu %, projektā noteikto darbu autoruzraudzībai.

- Projektētājam jāizstrādā darbu organizatoriskā shēma, nodrošinot transporta piekļuvi apkārtējiem īpašumiem.

2.iepirkuma priekšmeta daļa

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Tehniskā projekta izstrāde autoceļa “Punči - Zālītes, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā” izstrādei

- Jāizstrādā tehniskais projekts autoceļa „Punči – Zālītes” no 0,00 līdz 0,9 km

- Tehniskajā projektā jāietver ceļu brauktuves, caurteku izbūve, sāngrāvju sistēma gar autoceļu un citi nepieciešamie darbi, kā arī pieņemto projekta risinājumu tehniski ekonomiskais pamatojums.

- Ceļa klātne jārēķina smagsvara transporta sastāviem ar maksimālo svaru.

- Projektētājs izstrādā un iesniedz būvvaldē būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, lai saņemtu būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai

- Izstrādājot tehnisko projektu, jāievēro būvatļaujas ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai un tehnisko noteikumu prasības.

- Tehniskos noteikumus no institūcijām un būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai būvvaldē pieprasa un saņem Projektētājs.

- Ģeoloģisko izpēti un topogrāfisko plānu, kuri nepieciešami tehniskā projekta izstrādei piesaka un apmaksā Projektētājs.

- Tehniskie projekti jāizstrādā un jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, LBN 202-15 un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.

- Tehniskais projekts jāsaskaņo normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un jāsaņem būvatļaujā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi Salacgrīvas novada būvvaldē un jāiesniedz pasūtītājam 4 (četri) tehniskā projekta eksemplāri.  Projektētājam jāapmaksā tehnisko noteikumu un tehniskā projekta saskaņošanas izmaksas.

- Tehniskais projekts ir jānodod Pasūtītājam ar būvvaldes izdarītu atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

- Tehniskais projekts, būvdarbu apjomi un izmaksu tāmes jāiesniedz Pasūtītājam papildus arī elektroniskā formātā.

- Projektētājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pirms darbu uzsākšanas jāapseko objekts un jāprecizē Pasūtītāja prasības tehniskā projekta izstrādei.

- Projektētājam ekonomikas daļā jānorāda arī autoruzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksu %, projektā noteikto darbu autoruzraudzībai.

- Projektētājam jāizstrādā darbu organizatoriskā shēma, nodrošinot transporta piekļuvi apkārtējiem īpašumiem.

3.iepirkuma priekšmeta daļa

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Tehniskā projekta autoceļa “Liepu iela - Jennas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” izstrādei

- Jāizstrādā tehniskais projekts autoceļa „Liepu iela – Jennas” no 0,00 līdz 3,26 km

- Tehniskajā projektā jāietver ceļu brauktuves, caurteku izbūve, sāngrāvju sistēma gar autoceļu un citi nepieciešamie darbi, kā arī pieņemto projekta risinājumu tehniski ekonomiskais pamatojums.

- Ceļa klātne jārēķina smagsvara transporta sastāviem ar maksimālo svaru.

- Projektētājs izstrādā un iesniedz būvvaldē būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, lai saņemtu būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai

- Izstrādājot tehnisko projektu, jāievēro būvatļaujas ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai un tehnisko noteikumu prasības.

- Tehniskos noteikumus no institūcijām un būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai būvvaldē pieprasa un saņem Projektētājs.

- Ģeoloģisko izpēti un topogrāfisko plānu, kuri nepieciešami tehniskā projekta izstrādei piesaka un apmaksā Projektētājs.

- Tehniskie projekti jāizstrādā un jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, LBN 202-15 un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.

- Tehniskais projekts jāsaskaņo normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un jāsaņem būvatļaujā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi Salacgrīvas novada būvvaldē un jāiesniedz pasūtītājam 4 (četri) tehniskā projekta eksemplāri.  Projektētājam jāapmaksā tehnisko noteikumu un tehniskā projekta saskaņošanas izmaksas.

- Tehniskais projekts ir jānodod Pasūtītājam ar būvvaldes izdarītu atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

- Tehniskais projekts, būvdarbu apjomi un izmaksu tāmes jāiesniedz Pasūtītājam papildus arī elektroniskā formātā.

- Projektētājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pirms darbu uzsākšanas jāapseko objekts un jāprecizē Pasūtītāja prasības tehniskā projekta izstrādei.

- Projektētājam ekonomikas daļā jānorāda arī autoruzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksu %, projektā noteikto darbu autoruzraudzībai.

- Projektētājam jāizstrādā darbu organizatoriskā shēma, nodrošinot transporta piekļuvi apkārtējiem īpašumiem.

4.iepirkuma priekšmeta daļa

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Tehniskā projekta autoceļa “Zītaru ielas sākums- Atvases un Lielā Zītaru iela, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” izstrādei

- Jāizstrādā tehniskais projekts autoceļa „Zītaru ielas sākums – Atvases (0,00-3,11 km) un Lielā Zītaru iela (0,00-0,69 km)” pārbūvei.

- Tehniskajā projektā jāietver ceļu brauktuves, caurteku izbūve, sāngrāvju sistēma gar autoceļu un citi nepieciešamie darbi, kā arī pieņemto projekta risinājumu tehniski ekonomiskais pamatojums.

- Tehniskajā projektā neietvert uz autoceļa atrodošā tilta rekonstrukcijas darbus.

- Ceļa klātne jārēķina smagsvara transporta sastāviem ar maksimālo svaru.

- Projektētājs izstrādā un iesniedz būvvaldē būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, lai saņemtu būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai

- Izstrādājot tehnisko projektu, jāievēro būvatļaujas ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai un tehnisko noteikumu prasības.

- Tehniskos noteikumus no institūcijām un būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai būvvaldē pieprasa un saņem Projektētājs.

- Ģeoloģisko izpēti un topogrāfisko plānu, kuri nepieciešami tehniskā projekta izstrādei piesaka un apmaksā Projektētājs.

- Tehniskie projekti jāizstrādā un jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, LBN 202-15 un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.

- Tehniskais projekts jāsaskaņo normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un jāsaņem būvatļaujā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi Salacgrīvas novada būvvaldē un jāiesniedz pasūtītājam 4 (četri) tehniskā projekta eksemplāri.  Projektētājam jāapmaksā tehnisko noteikumu un tehniskā projekta saskaņošanas izmaksas.

- Tehniskais projekts ir jānodod Pasūtītājam ar būvvaldes izdarītu atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

- Tehniskais projekts, būvdarbu apjomi un izmaksu tāmes jāiesniedz Pasūtītājam papildus arī elektroniskā formātā.

- Projektētājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pirms darbu uzsākšanas jāapseko objekts un jāprecizē Pasūtītāja prasības tehniskā projekta izstrādei.

- Projektētājam ekonomikas daļā jānorāda arī autoruzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksu %, projektā noteikto darbu autoruzraudzībai.

- Projektētājam jāizstrādā darbu organizatoriskā shēma, nodrošinot transporta piekļuvi apkārtējiem īpašumiem.

2.pielikums

Iepirkuma „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība

Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei”, ident.Nr.SND 2016/20 nolikumam

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU IEPIRKUMĀ

Iepirkuma nosaukums: “Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei”

- Iesniedzējs

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | Reģistrācijas Nr.: Būvkomersanta reģ. Nr. Adrese: Bankas konts: Tālr. e-pasta adrese |

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e-pasta adrese |  |

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam:

Izstrādāt tehniskos projektus un veikt autoruzraudzību Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei

- Piekrītam iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantējam iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

- Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies izstrādāt tehniskos projektus, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijā noteiktajiem apjomiem un pabeigt tos ____________ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

- Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu;

- Apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šī iepirkuma procedūras ietvaros;

- Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa;

- Apliecinām, ka visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkuma „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība

Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei”, ident.Nr.SND 2016/20 nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze tehniskajā specifikācijā norādīto projektēšanas darbu veikšanā iepriekšējo 3 gadu laikā:

| Nr. p.k. | Tehniskā projekta nosaukums un galvenie apjomi | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona un tālrunis | Piedalījies kā galvenais vai apakšuzņēmējs | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, % | Projekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums no – līdz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, uzvārds

Amata nosaukums

Paraksts

Datums

/Zīmogs/

4.pielikums

Iepirkuma „Tehnisko projektu izstrāde  un autoruzraudzība

Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei”, ident.Nr.SND 2016/   nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

„Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei”,

identifikācijas Nr.SND 2016/20

Pretendents (pretendenta nosaukums)_________________________________________________

iepazinies ar iepirkuma „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei”, identifikācijas Nr.SND 2016/20 noteikumiem

- piedāvā veikt Nolikumā paredzētos Pakalpojumus par Līguma izpildes gaitā nemainīgiem darba izcenojumiem:

| Nosaukums | Izcenojums EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| 1.iepirkuma daļa – tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa „Gulbīši – Liepupes muiža, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |
| Autoruzraudzības izmaksas |  |
| 2.iepirkuma daļa – tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa „Punči – Zālītes, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |
| Autoruzraudzības izmaksas |  |
| 3.iepirkuma daļa – tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa „Liepu iela – Jennas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |
| Autoruzraudzības izmaksas |  |
| 4.iepirkuma daļa – tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa „Zītaru ielas sākums – Atvases un Lielā Zītaru iela, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūvei |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |
| Autoruzraudzības izmaksas |  |

5.pielikums

Iepirkuma „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība

Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei”, ident.Nr.SND 2016/20 nolikumam

LĪGUMS Nr. 3-25.1/_______

Par tehniskā projekta izstrādi

Salacgrīvā			      		                       2016.gada __. ___________

Salacgrīvas novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, kuras vārdā, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Salacgrīvas novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Dagnis Straubergs,  turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

________, reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese: __________personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, kopā saukti – Līdzēji, saskaņā ar iepirkuma ___ rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt un saskaņot tehnisko projektu „________________________________, Salacgrīvas novadā”, turpmāk tekstā – Tehniskais projekts, un veikt projekta autoruzraudzību autoceļa _________ pārbūves būvniecības darbiem, turpmāk tekstā – Būvdarbi, saskaņā ar Izpildītāja izstrādāto un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināto Tehnisko projektu, Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Tehniskais projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014.  noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, LBN 202-15 un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un attiecināmi uz Tehniskā projekta izstrādi.

  - Tehniskajam projektam jābūt izstrādātam atbilstoši prasībām, kas noteiktas Projektēšanas darba uzdevumā (pielikums Nr. 1).

  - Tehniskais projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pirms Būvdarbu uzsākšanas ar Izpildītāju tiek noslēgts autoruzraudzības līgums par  Būvdarbu autoruzraudzības veikšanu.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Tehniskā projekta izstrādi  ir EUR ______ (________euro), t.sk., PVN 21%, turpmāk tekstā – Līguma cena.

  - Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma cenas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

    - avansa maksājumu 30% apmērā no Līguma cenas jeb EUR ___ (_______ euro), 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas dienas;

    - gala maksājums tiek samaksāts Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Tehniskā projekta pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

  - Pasūtītājs Līguma cenas samaksu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.

  - Izpildītājs nodrošina Līguma cenas nemainīgumu visā Līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Līguma cenas paaugstināšanai.

- Līguma izpildes termiņš

  - Izpildītājs veic Tehniskā projekta izstrādi, saskaņošanu, akceptēšanu un nodošanu Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2016.gada ___. _______.

- Darbu pieņemšana – nodošana

  - Tehniskā projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji.

  - Ja Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas laikā vai Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē tā defektus vai līdz galam neizstrādātu Tehnisko projektu, vai kādu tā daļu vai daļas, vai Tehniskā projekta neatbilstību Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs par to sagatavo aktu un nosaka Tehniskā projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto projekta daļu vai daļas izpildes termiņus un kārtību, kas nav ilgāki par 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu ir parakstījis Pasūtītājs. Minētajā aktā noteiktos defektus un/vai nepadarītos Tehniskā projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto līgumsodu par Tehniskā projekta neizstrādāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto projekta izstrādes darbu veikšana ir ilgāka par Līguma 3.1.punktā noteikto projekta izstrādes pabeigšanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no Tehniskā projekta trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus, un minētie izdevumi tiek atrēķināti no Izpildītājam saskaņā ar Līguma maksājamās Līguma cenas.

  - Ja Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā vai objekta apskates laikā potenciālais būvdarbu veicējs vai Pasūtītājs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Tehniskajā projektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī bez papildus atlīdzības novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.

- Līdzēju saistības

  - Izpildītājs, izstrādājot Tehnisko projektu, apņemas:

    - nodrošināt Tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā apjomā, kvalitātē un Līgumā noteiktajos termiņos;

    - ievērot un izpildīt Līguma noteikumus, attiecīgos spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Tehniskā projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, un kas ietekmē vai var ietekmēt Tehniskā projekta izstrādi.

  - Izpildītājam ir pienākums pirms Tehniskā projekta nodošanas Pasūtītājam nodrošināt, ka tiek akceptēti Salacgrīvas novada būvvaldes norādījumi, atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām

  - Ja Tehniskā projekta vai kādas tā stadijas vērtējošās institūcijas izvērtēšanas laikā lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Tehniskā projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav ilgāki par Tehniskā projektam Līgumā noteikto izstrādes pabeigšanas termiņu. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto Tehniskā projekta izstrādes pabeigšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Tehniskā projekta izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas Izpildītāja vainas dēļ.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi izstrādāto un atbilstoši Līguma noteikumiem saskaņoto Tehnisko projektu saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību pēc Tehniskā būvprojekta izstrādes un saskaņošanas pabeigšanas, un samaksāt Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Tehniskā projekta izstrādes stadijā veikt Tehniskā projekta izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde atbilst Līguma un attiecīgo spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

    - Pasūtītājam ir pienākums iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;

    - Pasūtītājs apņemas samaksāt par kvalitatīvi faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - Pasūtītājam ir citas tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

  - Izpildītājs garantē, ka, pirms Būvdarbu uzsākšanas, Izpildītājs ar Pasūtītāju slēgs autoruzraudzības līgumu par Būvdarbu autoruzraudzības veikšanu Būvdarbu laikā līdz Būvdarbu nodošanai ekspluatācijā par Līguma summu EUR ____ (____). Ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas pieprasījumā noteiktajā termiņā nenoslēdz autoruzraudzības līgumu vai atteicies no autoruzraudzības veikšanas vai izbeigusies tā tiesībspēja, Pasūtītājs ir tiesīgas saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu                   Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”  nosacījumiem slēgt līgumu ar citu atbilstošas jomas būvspeciālistu vai komersantu, kas nodarbina atbilstošas jomas būvspeciālistu.

  - Ja Tehniskajā projektā atklājas kļūdas, kuras var konstatēt tikai Būvdarbu izpildes laikā, Izpildītājs sedz radušos izdevumus šo kļūdu labošanai.

  - Par projektēšanas darba kļūdu tiek uzskatīti:

    - neprecizitātes Tehniskā projekta risinājumos, kas Pasūtītājam būvniecības procesā rada zaudējumus, vai papildus izdevumus pareiza tehniskā risinājuma izbūvē;

    - nepareizi Tehniskā projekta darbu apjomi, kad tajos trūkst nepieciešamo darbu daudzumu, lai realizētu Tehnisko projektu darba robežās, esošā Tehniskā projekta risinājumā vai atbilstoši būvnormatīviem;

    - nepareizi Tehniskā projekta darbu apjomi, kad tie ir mākslīgi palielināti un neobjektīvi. Objekta darba apmaksa tiek veikta pēc faktiski uzmērāmiem darbu daudzumiem (m, m2,gab.), tādēļ palielinātie, neesošie apjomi var radīt zaudējumus Pasūtītājam, kad materiāli ir iegādāti, bet nav iespējams tos iebūvēt.

  - Iepriekš minēto projektēšanas kļūdu zaudējumu segšanu (pārprojektējot vai veicot labojumus projektā), kas Pasūtītājam radušies jebkurā laikā pēc akceptēta Tehniskā projekta nodošanas, veicot objekta būvniecību, veic Izpildītājs.

  - Izpildītājs kopā ar Līguma 4.1.punktā minēto Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas aktu Pasūtītājam iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka viņa izstrādātā Tehniskā projekta realizācijas gadījumā pirms līguma par autoruzraudzības veikšanu noslēgšanu, Pasūtītājam tiks iesniegta Apdrošināšanas polise par profesionālā apdrošināšanas riska kompensēšanu, kas varētu rasties iestājoties apstākļiem, kas noteikti šī Līguma 5.7.punktā, vai citiem apstākļiem, kas noveduši pie zaudējumu rašanos.

  - Izpildītājs apņemas iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju apdrošināšanas polises noteikumus.

- Līdzēju atbildība

  - Līdzēji ir atbildīgi par šajā Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Līdzēju saistības pret otru Līdzēju vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līgumā noteiktais Tehniskā projekta izstrādes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma noteiktās summas par projekta izstrādi par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Līdzēji nav atbildīgi, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā: ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuriem ārkārtēja rakstura apstākļiem, kurus Līdzēji nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts par termiņu, kurā pastāv kāds nepārvaramas varas apstāklis.

  - Līdzējam, kura saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otram Līdzējam, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāveic tam iespējamie pasākumi, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu kaitīgās sekas.

  - Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Strīdus, kas Līdzējiem rodas saistībā ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līdzēju domstarpības, kas rodas Tehniskā projekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir Salacgrīvas novada būvvalde.

- Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājumu termiņu vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām.

  - Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

    - Ja Izpildītājs nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, normatīvo aktu prasībām, vai neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā;

    - ja tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība.

  - Līguma 9.3.punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kāda Līdzēja vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otram Līdzējam, tad Līdzējam, kurš ir vainojams Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otram Līdzējam zaudējumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu.

- Pārējie noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Līdzēji vienojas, ka vienlaicīgi ar Tehniskā projekta nodošanu – pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, Autortiesību likuma 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Tehnisko projektu.

  - Līdzēju pilnvarotie pārstāvji Līguma darbības laikā ir:

    - no Pasūtītāja puses – _____________________________________

    - no Izpildītāja puses – _____________________________________

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām, neieskaitot tā pielikumus, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, un otrs – pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Visi šajā Līgumā minētie paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otram Līdzējam personiski pret parakstu vai nosūtāma vēstulē kā vienkāršu pasta sūtījumu uz šajā Līgumā norādīto Līdzēja adresi.

  - Uzskatāms, ka Līdzējs ir saņēmis attiecīgo paziņojumu dienā, kad paziņojums ir nodots, ja tas tiek nodots personīgi, un ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

- Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome Juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033 Reģ.Nr.90000059796 AS SEB banka kods UNLALV2X konts LV71 UNLA0013013130848 ________________________________ _____._____.2016. | Izpildītājs: ______________________________ _____.______.2016. |
| --- | --- |

# Text boxes

|  | Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- |
| A | Tehniskā projekta kopējā cena (bez PVN) | 70 |
| B | Autoruzraudzības izmaksas (bez PVN) | 20 |
| C | Izpildes termiņš | 10 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 |