APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 21.jūnija sēdē

Protokols Nr.21

Iepirkuma „Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā”

ident.Nr.SND 2016/21

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2016

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Bruno Veide, Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, tālr.27363311, e-pasts bruno.veide@salacgriva.lv

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/21

- CPV kods 45000000-7– celtniecības darbi

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā

    - Pirmā iepirkuma priekšmeta daļa – Gājēju celiņu atjaunošana Salacgrīvas novada mūzikas skolas un Salacgrīvas mākslas skolas teritorijā.

    - Otrā iepirkuma priekšmeta daļa – Gājēju celiņu atjaunošana PII “Vilnītis” teritorijā.

  - Paredzamā līguma izpildes vieta

    - Pirmā iepirkuma priekšmeta daļa – Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.

    - Otrā iepirkuma priekšmeta daļa – Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.

  - Paredzamais līguma izpildes laiks

    - Pirmā iepirkuma priekšmeta daļa – līdz 2016.gada 15.augustam;

    - Otrā iepirkuma priekšmeta daļa – līdz 2016.gada 15.augustam.

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.

  - Visus jautājumus par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresēt nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtīt laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pirms pieteikuma iesniegšanas pretendentam ir jāiepazīstas ar būvdarbu objektu dabā.

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz par abām iepirkuma priekšmeta daļām.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 4.jūlijam plkst.12:00

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2016.gada 4. jūlijam plkst.12:00, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai

Piedāvājums iepirkumam

„Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā”

Identifikācijas Nr.SND 2016/21

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

    - Piedāvājumam jāatbilst veicamo tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un tās pielikumiem (1.1. un 1.2.pielikums).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma (3.pielikums) formu. Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentiem

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1. un 4.1.2.punktā minētie nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendentam ir tiesības paredzētajā iepirkuma periodā veikt būvdarbus.

  - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

  - Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

  - Ja Būvdarbu izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendentam papildus jāiesniedz:

    - Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstu;

    - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī par apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un tās pielikumā esošajiem labiekārtojuma plāniem (1.1. un 1.2.pielikums).

    - Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj būvdarbu tāmes (lokālās tāmes).

    - Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno aizpildītu apsekošanas aktu (4.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti būvdarbi. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN.

    - Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar būvdarbiem, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.2. un 4.3.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja budžeta iespējas, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Līguma slēgšana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					D.Straubergs

1.pielikums

Iepirkuma „Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā”,

ident.Nr.SND 2016/21 nolikumam

Tehniskā specifikācija

Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā

- Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, instrumenti, tehnika un transports, bez kā nebūtu iespējama paredzēto konstrukciju izbūve.

- Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar nolikumā paredzēto. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.

- Ja Darbu apjomu tabulā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā materiālu specifikācijas sarakstā minētie. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāj.

- Būvdarbu apraksts un izmantojamie materiāli uzrādīti darbu apjomu tabulā.

| N.p.k. | Darba un materiālu nosaukums | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.iepirkuma daļa – Gājēju celiņu atjaunošana Salacgrīvas novada mūzikas skolas un Salacgrīvas mākslas skolas teritorijā |
| 4.1. | Veco betona plākšņu demontāža. Demontētās plāksnes nododamas pasūtītāja rīcībā sakraujot kaudzēs pie iebrauktuves | m² | 124,0 |
| 4.2. | Sarkanā bruģakmens demontāža. Demontētais materiāls tiks izmantos Bērnudārza celiņa bruģēšanā. | m² | 48,0 |
| 4.3. | Celiņa trases nospraušana | kompl | 1 |
| 4.4. | Jauna celiņa izbūve: esošās grunts norakšana 15 cm melnzemi (Irdeno grunti, kas nav saturīga izrok un izved uz atbērtni) Celiņa pamatā iestrādā blietētu grants slāni, 15 cm biezumā | m² | 80 |
| 4.5. | Celiņš esošajā vietā: Celiņa pamatu noblietē | m² | 140,9 |
| 4.6. | Betona apmales izbūve celiņa galos | t.m. | 5,15 |
| 4.7. | Uz blietētās grants izveido smilts paklājslāni 4cm biezumā | m² | 220,9 |
| 4.8. | Veic betona bruģa ieklāšanu bruģa rakstā kā norādīts grafiskajā materiālā | m² | 220,9 |
| 4.9. | Betonēt bruģa ārējo malu, pastiprinot ar armatūru dn 10mm | t.m. | 185,1 |
| 4.10. | Melnzemes piebēršana gar jaunbūvētā celiņa malām un demontētā seguma vietā | m² | 126,6 |
| 4.11. | Zāliena sēšana | m² | 126,6 |
| 2.iepirkuma daļa – Gājēju celiņu atjaunošana PII “Vilnītis” teritorijā |
| 4.12. | Veco betona plākšņu demontāža. Demontētās plāksnes nododamas pasūtītāja rīcībā sakraujot kaudzēs pie iebrauktuves | m² | 351,3 |
| 4.13. | Esošā dzīvžoga demontāža, ar sakņu izraušanu | t.m. | 183,5 |
| 4.14. | Celiņa trases nospraušana | kompl | 1 |
| 4.15. | Jauna celiņa izbūve: esošās grunts norakšana 15 cm melnzemi (Irdeno grunti, kas nav saturīga izrok un izved uz atbērtni) Celiņa pamatā iestrādā blietētu grants slāni, 15 cm biezumā | m² | 56,9 |
| 4.16. | Celiņš esošajā vietā: Celiņa pamatu noblietē | m² | 271,3 |
| 4.17. | Uz blietētās grants izveido smilts paklājslāni 4cm biezumā | m² | 328,2 |
| 4.18. | Veic betona bruģa ieklāšanu bruģa rakstā kā norādīts grafiskajā materiālā | m² | 328,2 |
| 4.19. | Betonēt bruģa ārējo malu, pastiprinot ar armatūru dn 10mm | t.m. | 396,2 |
| 4.20. | Melnzemes piebēršana gar jaunbūvētā celiņa malām un demontētā seguma vietā | m² | 403,5 |
| 4.21. | Zāliena sēšana | m² | 403,5 |

- Celiņus izbūvēt atbilstoši grafiskajam materiālam (1.1. un 1.2.pielikumā).

- Būvdarbu laikā jāievēro koku un apstādījumu aizsardzība.

- Piekļūšana būvlaukumam jāorganizē piebrauktuvēm. Par apkārtējās teritorijas uzturēšanu kārtībā būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.

- Būvdarbu laikā noņemto materiālu un liekās grunts izvešanas vieta jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija. Jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi.

- Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz atbilstības sertifikāti.

- Nobeidzot būvniecību, Būvuzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju un nodod objektu ekspluatācijā.

- Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

- Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas novada domē pie atbildīgā par projekta realizāciju pa tel. 27363311 (domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos Bruno Veide).

2.pielikums

Iepirkuma „Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā”,

ident.Nr.SND 2016/21 nolikumam

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU IEPIRKUMĀ

Pasūtītājs:

Nr.:									_______________

/Datums/

Līguma nosaukums: „Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā”

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam veikt: (norāda konkrētu iepirkuma priekšmeta daļu)

1.iepirkuma priekšmeta daļa – Gājēju celiņu atjaunošana Salacgrīvas novada mūzikas skolas un Salacgrīvas mākslas skolas teritorijā

2.iepirkuma priekšmeta daļa – Gājēju celiņu atjaunošana PII „Vilnītis” teritorijā

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies pabeigt būvdarbus:

- 1.iepirkuma priekšmeta daļā „Gājēju celiņu atjaunošana Salacgrīvas novada mūzikas skolas un Salacgrīvas mākslas skolas teritorijā” ____________ darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas;

- 2.iepirkuma priekšmeta daļā „Gājēju celiņu atjaunošana PII „Vilnītis” teritorijā” ____________ darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;

- Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Būvkomersanta reģ. Nr.

Adrese:

E-pasts:

Tālr.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

3.pielikums

Iepirkuma „Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā”,

ident.Nr.SND 2016/21 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

„Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā”,

identifikācijas Nr.SND 2016/21

Iepirkumam „Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā” (id.Nr. SND 2016/21)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Salacgrīvas novada domes, reģ. Nr. 90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, LV - 4033 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā” (id.Nr. SND 2016/21) nolikumu (turpmāk – Nolikums),

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

piedāvā veikt gājēju celiņu atjaunošanu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām par šādu cenu:

| Nosaukums | Cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| 1.iepirkuma priekšmeta daļa – gājēju celiņu atjaunošana Salacgrīvas novada mūzikas skolas un Salacgrīvas mākslas skolas teritorijā |  |
| 2.iepirkuma daļa – gājēju celiņu atjaunošana PII „Vilnītis” teritorijā |  |
| KOPĀ, EUR (bez PVN) |  |

Piedāvājuma cenā, kas noteikta tāmē, ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas pakalpojumu, preču un materiālu izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami būvdarbu izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē piedāvātajā darbu izpildes termiņā.

Piedāvājuma cenā ir ietverti visi iespējamie būvniecības riski, tai skaitā iespējamie būvniecības izmaksu sadārdzinājumi.

Aizpildot finanšu piedāvājumu, ir ievērotas visas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Ar šo apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām (tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem) un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

4.pielikums

Iepirkuma „Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā”,

ident.Nr.SND 2016/21 nolikumam

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkuma „Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā”,

ident.Nr.SND 2016/21 nolikumam

| Piegādātājs (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Piegādātāja pārstāvis (vārds, uzvārds) | Piegādātāja pārstāvja paraksts | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts | Apsekošanas datums |