APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 5.jūlija sēdē

Protokols Nr.24

Iepirkuma „Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā”

ident.Nr.SND 2016/24

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2016

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Bruno Veide, Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, tālr. 27363311, e-pasts bruno.veide@salacgriva.lv

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/24

- CPV kods 45000000-7 – celtniecības darbi

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā

  - Paredzamā līguma izpildes vieta –Salacgrīvas pilsēta, Salacgrīvas novads

  - Paredzamais līguma izpildes laiks – līdz 2016.gada 30.septembrim

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.

  - Visi jautājumi, par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību, adresējami nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pirms pieteikuma iesniegšanas pretendentam ir jāiepazīstas ar darbu objektu dabā.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 18.jūlijs plkst.15:00

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2016.gada 18.jūlijs plkst.15:00, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai

Piedāvājums iepirkumam

„Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā”

Identifikācijas Nr.SND 2016/24

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

    - Piedāvājumam jāatbilst veicamo darbu tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un tās pielikumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma (3.pielikums) formu. Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.

    - Pieteikums dalībai iepirkumā ir cauršūts kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietots 3.5.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendentam ir tiesības paredzētajā iepirkuma periodā veikt būvdarbus.

  - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz trīs būvdarbu līgumus, kuru ietvaros veikti bruģēšanas darbi.

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.3.1. un 4.3.2.punktā minētie nosacījumi.

  - 4.1. – 4.3. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem.

  - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

  - Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

  - Pretendenta pieredzes apliecinājums, norādot iepriekšējos piecos gados veiktos būvdarbus, saskaņā ar 4.pielikumu. Jāpievieno vismaz divas pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina sarakstā norādīto darbu izpildi.

  - Ja Būvdarbu izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendentam papildus jāiesniedz:

    - Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstu;

    - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī par apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

    - Tehniskajā piedāvājumā pretendents papildus iekļauj šādu informāciju:

      - apliecinājums par piedāvāto būvdarbu izpildes termiņu (kalendārajās dienās);

      - būvdarbu tāmes (lokālās tāmes).

    - Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno aizpildītu apsekošanas aktu (5.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti būvdarbi. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN.

    - Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar būvdarbiem, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.1. un 4.2.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja šim mērķim plānoto budžeta līdzekļu apjomu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Līguma slēgšana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks					K.Ķemers

1.pielikums

Iepirkuma „Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā”,

ident.Nr.SND 2016/24 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā”,

identifikācijas Nr.SND 2016/24

Mērķis: Izbūvēt gājēju ietvju salaiduma vietu ar ielu vai iebrauktuvi atbilstoši vides pieejamības prasībām. Atjaunot bojāto gājēju koka tiltiņu un izbūvēt jaunus gājēju celiņus.

- Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, instrumenti, tehnika un transports, bez kā nebūtu iespējama paredzēto konstrukciju izbūve.

- Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas novada domē pie atbildīgā par projekta realizāciju pa tel. 27363311 (domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos Bruno Veide). Par piedalīšanos objektu apsekošanā tiek sastādīts un parakstīts Apsekošanas akts.

- Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar nolikumā paredzēto. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.

- Ja Darbu apjomu tabulā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā materiālu specifikācijas sarakstā minētie. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.

- Darba un materiālu apjomi uzrādīti tabulā (pielikumā excel dokuments).

| Nr. DDS | Apraksts/ darbības/ piezīmes | Foto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Smilšu 9, Salacgrīvas novada domes ēka Nav vides pieejamība. Demontēt esošo ietves posmu. Izzāģēt dzīvžogu un izraut saknes. Izbūvēt bruģētu ietvi no stāvlaukuma līdz ieejas lievenim ar vienlīmeņa pieslēgumu. Izbūvēt ēkas apmali ar bruģi un ietves apmalēm. Skatīt grafisko pielikumu 1.1. |  |
| 2. | Smilšu un Jūras ielu krustojums LP Augstuma starpība 5,5 cm. Demontēt esošās ielas apmales un asfaltbetonu remontzonā. Uzstādāmas jaunas ielas apmales pazeminot ietves noeju līdz brauktuves līmenim. Atjaunot bruģi un asfaltbetonu. Ietvē iestrādāt taktila bruģi. Asfalta šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. Skatīt grafisko pielikumu 1.1. |  |
| 3. | Smilšu un Jūras ielu krustojums KP Bruģētas ietves demontāža. Izbūvēt ietvi ar betona bruģi ar vienlīmeņa pievienojumu pie ielas brauktuves. Ietvē pie pārejas iestrādāt taktila bruģi. Atjaunot asfalta segumu remontzonā. Starp ietvi un brauktuvi iestrādāt šķembu. Skatīt grafiskajā pielikumā 1.1. |  |
| 4. | Smilšu iela 18 Augstuma starpība 4 cm. Demontēt esošās ielas apmales un asfaltbetonu remontzonā. Uzstādāmas jaunas ielas apmales pazeminot ietves noeju līdz brauktuves līmenim. Atjaunot bruģi un asfaltbetonu. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 5. | Smilšu iela 22 Augstuma starpība 5,5 cm. Ar asfaltbetonu izbūvēt pieslēgumu līdz trotuāra līmenim. Izbūvējot asfaltbetona uzbrauktuvi, nepieciešams veikt esošajā asfaltā zem asfaltējamās zonas iefrēzējumu 1cm dziļumā. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 6. | Smilšu iela 26 Augstuma starpība 4,5 cm. Ar asfaltbetonu izbūvēt pieslēgumu līdz trotuāra līmenim. Izbūvējot asfaltbetona uzbrauktuvi, nepieciešams veikt esošajā asfaltā zem asfaltējamās zonas iefrēzējumu 1cm dziļumā. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 6. | Smilšu iela 26 Augstuma starpība 4 cm. Ar asfaltbetonu izbūvēt pieslēgumu līdz trotuāra līmenim. Izbūvējot asfaltbetona uzbrauktuvi, nepieciešams veikt esošajā asfaltā zem asfaltējamās zonas iefrēzējumu 1cm dziļumā. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 7. | Smilšu un Vasaras ielu krustojums Augstuma starpība 6,5 cm. Demontējams bruģis un esošās ielas apmales. Demontējama asfaltbetona remontzona. Jaunu ielas apmaļu montāža ar apmaļu pazemināšanu līdz brauktuves līmenim. Bruģa seguma un asfaltbetona atjaunošana. Ietvē iestrādāt taktila bruģi. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 7. | Smilšu un Vasaras ielu krustojums Augstuma starpība 5,0 cm. Demontējams bruģis un esošās ielas apmales. Demontējama asfaltbetona remontzona. Jaunu ielas apmaļu montāža ar apmaļu pazemināšanu līdz brauktuves līmenim. Bruģa seguma un asfaltbetona atjaunošana. Ietvē iestrādāt taktila bruģi. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 8. | Smilšu iela 32 Augstuma starpība 4 cm. Ar asfaltbetonu izbūvēt pieslēgumu līdz trotuāra līmenim. Izbūvējot asfaltbetona uzbrauktuvi, nepieciešams veikt esošajā asfaltā zem asfaltējamās zonas iefrēzējumu 1cm dziļumā. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 9. | Smilšu un Lēģeru ielas krustojums Augstuma starpība 6 cm. Demontējams bruģis un esošās ielas apmales. Demontējama asfaltbetona remontzona. Jaunu ielas apmaļu montāža ar apmaļu pazemināšanu līdz brauktuves līmenim. Bruģa seguma un asfaltbetona atjaunošana. Ietvē iestrādāt taktila bruģi. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 9. | Smilšu iela 23 Augstuma starpība 5,5 cm. Ar asfaltbetonu izbūvēt pieslēgumu līdz trotuāra līmenim. Izbūvējot asfaltbetona uzbrauktuvi, nepieciešams veikt esošajā asfaltā zem asfaltējamās zonas iefrēzējumu 1cm dziļumā. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 10. | Smilšu iela 23 Augstuma starpība 6 cm. Ar asfaltbetonu izbūvēt pieslēgumu līdz trotuāra līmenim. Izbūvējot asfaltbetona uzbrauktuvi, nepieciešams veikt esošajā asfaltā zem asfaltējamās zonas iefrēzējumu 1cm dziļumā. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 11. | Smilšu iela 15 Augstuma starpība 8,5 cm. Ar asfaltbetonu izbūvēt pieslēgumu līdz trotuāra līmenim. Izbūvējot asfaltbetona uzbrauktuvi, nepieciešams veikt esošajā asfaltā zem asfaltējamās zonas iefrēzējumu 1cm dziļumā. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 11. | Smilšu iela 15 Augstuma starpība 4 cm. Ar asfaltbetonu izbūvēt pieslēgumu līdz trotuāra līmenim. Izbūvējot asfaltbetona uzbrauktuvi, nepieciešams veikt esošajā asfaltā zem asfaltējamās zonas iefrēzējumu 1cm dziļumā. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena. |  |
| 12. | Smilšu un Pļavas ielas krustojums Augstuma starpība 8cm Ar asfaltbetonu izbūvēt pieslēgumu līdz trotuāra līmenim. Izbūvējot asfaltbetona uzbrauktuvi, nepieciešams veikt esošajā asfaltā zem asfaltējamās zonas iefrēzējumu 1cm dziļumā. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 13. | Vidzemes iela 3 (Labā puse) Augstuma starpība 12cm. Iebrauktuvē uzkrājas lietusūdens. Demontējamas esošās ielas un trotuāra apmales apmales. Demontējams asfaltbetons remontzonā. Jaunu ielas apmaļu montāža ar apmaļu pazemināšanu līdz brauktuves līmenim. Izbūvējama lietus ūdens kanalizācijas sistēma uzstādot lietus ūdens uztveršanas akas. Lietusūdens novadāms esošajā drenāžas sistēmas akā. Skatīt grafiskajā pielikumā. Asfaltbetona atjaunošana. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. Darba zonas labiekārtošana. Skatīt grafisko pielikumu 1.2. |  |
| 13. | Vidzemes iela 3 (Kreisā puse) Augstuma starpība 12cm. Iebrauktuvē uzkrājas lietusūdens. Demontējamas esošās ielas un trotuāra apmales apmales. Demontējams asfaltbetons remontzonā. Jaunu ielas apmaļu montāža ar apmaļu pazemināšanu līdz brauktuves līmenim. Izbūvējama lietus ūdens kanalizācijas sistēma uzstādot lietus ūdens uztveršanas akas. Lietusūdens novadāms esošajā drenāžas sistēmas akā. Skatīt grafiskajā pielikumā. Asfaltbetona atjaunošana. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. Darba zonas labiekārtošana. Skatīt grafisko pielikumu 1.2. |  |
| 14. | Vidzemes un Rīgas ielas krustojums (Kreisā puse) Augstuma starpība 18cm. Demontējamas esošās ielas apmales un asfaltbetons remontzonā. Jaunu ielas apmaļu montāža ar apmaļu pazemināšanu līdz brauktuves līmenim un asfaltbetona atjaunošana. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 15. | Vidzemes un Rīgas ielas krustojums (Labā puse) Augstuma starpība 14cm. Demontējamas esošās ielas apmales un asfaltbetons remontzonā. Uzstādāmas jaunas ielas apmales pazeminot ietves noeju līdz brauktuves līmenim. Atjaunot asfaltbetonu. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 16. | Nobrauktuve uz īpašumu Rīgas ielā 2 Augstuma starpība 10cm. Demontējamas vecās ielas apmales un asfaltbetons remontzonā. Uzstādāmas jaunas ielas apmales pazeminot ietves noeju līdz brauktuves līmenim. Atjaunot asfaltbetonu. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 17. | Viļņu un Kalna ielas krustojums Augstuma starpība 5cm. Ar asfaltbetonu izbūvēt pieslēgumu līdz ietves līmenim. Izbūvējot asfaltbetona uzbrauktuvi, nepieciešams veikt esošajā asfaltā zem asfaltējamās zonas iefrēzējumu 1cm dziļumā. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 18. | Baznīcas un Viļņu ielas krustojums Uz ietves un gājēju pārejas uzkrājas lietusūdens. Demontēt veco asfaltu. Izbūvē lietus kanalizācijas sistēmu. Pagarināt Baznīcas ielas ietvi līdz Viļņu ielas gājēju pārejai izveidojot pazeminātas noejas līdz brauktuves līmenim uz gājēju pāreju Viļņu ielā un Baznīcas ielā. Ietves segums atjaunojams ar betona bruģi. Ietvē iestrādāt taktīla bruģi. Skatīt grafiskajā pielikumā 1.2. |  |
| 19. | Tērces un Pērnavas ielas krustojums Augstuma starpība 13cm. Demontējamas esošās ielas un trotuāra apmales un asfaltbetons remontzonā. Jaunu ielas un trotuāru apmaļu montāža ar apmales pazemināšanu līdz brauktuves līmenim un asfaltbetona atjaunošana. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena emulsiju. |  |
| 20. | Koka tilts Pērnavas ielā Augstuma starpība 6 cm Tilta atjaunošana atbilstoši grafiskam pielikumam 1.3. Tilta un asfaltbetona seguma salaiduma vieta jānodrošina vienā līmenī. Tilta konstrukciju materiāls imprignēts un krāsots ar atmosfēru izturošu krāsu. |  |
| 21. | Ostas ielā gājēju celiņa beigas Augstuma starpība 8.5cm. Ar asfaltbetonu izbūvēt pieslēgumu līdz trotuāra līmenim. Izbūvējot asfaltbetona uzbrauktuvi, nepieciešams veikt esošajā asfaltā zem asfaltējamās zonas iefrēzējumu 1cm dziļumā. Asfalta savienojumu šuvju vietas aizliet ar bitumena. |  |
| 22. | Čiekuru un Pērnavas ielas krustojums Zaļās zonas izveide starp ielu un ietvi. Darbu izpilde saskaņā ar grafisko pielikumu 1.4. Jaunas ielas apmales izbūve (t.sk. asfalta remonta zona gar apmali), akas pacelšana, melnzemes piebēršana un zāliena sēšana. |  |
| 23. | Koka tiltiņš Rīgas ielā Bojātas konstrukcijas Jaunas koka laipas izbūve pār grāvi bez margām |  |

- Būvdarbu laikā jāievēro koku un apstādījumu aizsardzība.

- Būvdarbu laikā, ja tiek ierobežota satiksme, objekts jānodrošina ar atbilstošām ceļa zīmēm.

- Rakšanas darbus saskaņot ar A/S „Latvenergo”, SIA „Lattelecom”, SIA „Salacgrīvas ūdens”, Salacgrīvas novada domi.

- Par apkārtējās teritorijas uzturēšanu kārtībā būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.

- Būvdarbu laikā noņemto materiālu un liekās grunts izvešanas vieta jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija. Jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi. Liekā materiāla utilizāciju paredzēt videi draudzīgā veidā.

- Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz atbilstības sertifikāti.

- Nobeidzot būvniecību, Būvuzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju un nodod objektu ekspluatācijā.

- Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

2.pielikums

Iepirkuma „Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā”,

ident.Nr.SND 2016/24 nolikumam

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU IEPIRKUMĀ

Pasūtītājs:

Nr.:									_______________

/Datums/

Līguma nosaukums: „Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā”

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam veikt:

Darbus vides pieejamības nodrošināšanai Salacgrīvas pilsētā.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies pabeigt darbus ____________ darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Esam iepazinušies ar nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām (tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem) un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas;

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Būvkomersanta reģ. Nr.

Adrese:

Bankas konts:

E-pasts:

Tālr.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkuma „Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā”,

ident.Nr.SND 2016/24 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

„Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā”,

identifikācijas Nr.SND 2016/24

Piedāvājam veikt darbus vides pieejamības nodrošināšanai Salacgrīvas pilsētā, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā |  |
| Kopējā cena, EUR (bez PVN) |  |

Piedāvājuma cenā, kas noteikta tāmē, ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas pakalpojumu, preču un materiālu izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami būvdarbu izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē piedāvātajā darbu izpildes termiņā.

4.pielikums

Iepirkuma „Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā”,

ident.Nr.SND 2016/24 nolikumam

# VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

(iepriekšējo 5 gadu laikā veikto būvdarbu saraksts)

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums, adrese un veikto darbu īss raksturojums | Statuss līguma izpildes laikā (ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Veikto būvdarbu platība (m2) | Būvdarbu finansiālā vērtība, EUR (bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, adrese un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

<Pretendenta vai piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai piegādātāju apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

5.pielikums

Iepirkuma „Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā”,

ident.Nr.SND 2016/24 nolikumam

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkums „Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā”

(id.Nr.SND 2016/24)

| Pretendents (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts | Apsekošanas datums |