APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 15.novembra sēdē

Protokols Nr.42

Iepirkuma

„Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā”,

ident.Nr.SND 2016/42

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2016

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Jānis Auziņš, Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, tālr. 26552180, e-pasts janis.auzins@salacgriva.lv

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/42

- CPV kods 44621220-7 – centrālās apkures katli

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā

  - Paredzamā līguma izpildes vieta – „Mežgravas”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads

  - Paredzamais līguma izpildes laiks – 3 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā

  - Visi jautājumi, par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 1.decembris plkst.10:30

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2016.gada gada 1.decembris plkst.10:30, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Pretendenti piedāvājumu iesniedz par visu apjomu.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai

Piedāvājums iepirkumam

Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā,

Identifikācijas Nr.SND 2016/42

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

    - Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums). Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju pieredzi, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.3.1. un 4.3.2.punktā minētie nosacījumi.

  - 4.1. – 4.3. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

    - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze apkures katlu piegāde un uzstādīšanā vismaz 2 līguma izpildē, kuru katra līguma summa vismaz 10000 EUR.

    - Pretendents ir ražotājs vai tam ir iepirkuma līgumu izpildei nepieciešamās tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības.

    - Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

    - Pretendents ir ražotājs vai tam ir iepirkuma līgumu izpildei nepieciešamās tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

  - Informācija par pretendenta pieredzi saskaņā ar nolikuma 4.5.1.punkta prasībām. Informācijai jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par veiktajām piegādēm.

  - Pretendenta rakstisks piegādes termiņa apliecinājums.

  - Ražotāja garantijas rakstisks apliecinājums un kontaktpersona garantijas gadījumā, kurā norādīts ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, norādot precīzu preces nosaukumu, parametrus.

    - Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno aizpildītu apsekošanas aktu (4.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam apjomam.

    - Pretendentam cenas piedāvājumā jāietver visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas ar visiem riskiem un iespējamiem sadārdzinājumiem.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikuma 3.1.punktā norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.1.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs šim mērķim plānoto budžeta apjomu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Līguma slēgšana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks					K.Ķemers

1.pielikums

Iepirkumam „Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā”,

Ident.Nr.SND 2016/42

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS

Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā,

ident.Nr. SND 2016/42

- Granulu katla Tehniskā specifikācija

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kurināmā veids | granulas |  |
| 2. | Katla lietderības koeficients ne mazāk kā: | 90% |  |
| 3. | Katla nominālā jauda +/- 5kW | 75 |  |
| 4. | Katla darbības laiks stundās ar piedāvāto granulu tvertni pie nominālās jaudas ne mazāk kā: | 48-60 (h) |  |
| 5. | Elektriskais spriegums | 230V 50hz |  |
| 6. | Katla darba temperatūras diapazons | 70-90°C |  |
| 7. | Maksimālais darba spiediens | 3 BAR |  |
| 8. | Katla maksimālie gabarītizmēri, mm (garums, platums, augstums) | 1800x1200x1850 |  |
| 9. | Katls aprīkots ar GSM vadības moduli, katla darbības monitoringam un trauksmes saņemšanai uz mobilo tālruni. | Jā |  |
| 10. | Izejošo dūmgāzu temperatūra ne lielāka kā: | 150°C |  |
| 11. | Lamda zonde | Jā |  |
| 12. | Automātiskā granulu aizdedzināšana | Jā |  |
| 13. | Garantija katla korpusam | 7 gadi |  |
| 14. | Garantija elektroniskajām detaļām ne mazāk kā: | gadi |  |

- Uzstādīšanas darbu apjomi un materiāli

| Nr. p.k. | Nosaukums | mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošā katla demontāža, utilizācija | kompl. | 1 |
| 2. | Jaunā katla piegāde, uzstādīšana un pieslēgums pie esošās apsaistes ar montāžas materiāliem. | kompl. | 1 |
|  | Trīsceļu vārsts | gab. | 1 |
|  | Divaceļu vārsts | gab. | 2 |
|  | Divceļu vārsta izpildmehānisms | gab. | 1 |
| 3. | Katla pieslēgums pie esošā dūmvada ar dūmvada montāžas materiāliem | kompl. | 1 |
| 4. | Vadības paneļa montāža ar montāžas materiāliem | kompl. | 1 |
|  | Vadības panelis diviem apkures lokiem ar ārgaisa temperatūras sensoru un temperatūras devējiem (ECL Comfort 210 vai analogs) | gab. | 1 |
|  | Siltumskaitītāja (materiālu piegādā pasūtītājs) montāža | gab | 1 |

Attēls Nr. 1

2.pielikums

Iepirkumam „Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā”,

Ident.Nr.SND 2016/42

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā,

ident.Nr. SND 2016/42

- Iesniedzējs

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | Reģistrācijas Nr.: Adrese: Bankas konts: Tālr. e-pasta adrese |

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e-pasta adrese |  |

- Piedāvājums

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam līguma „Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā” izpildi __________darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Visu iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkumam „Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā”,

Ident.Nr.SND 2016/42

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā,

ident.Nr. SND 2016/42

| Nosaukums | Cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā |  |
| KOPĀ, EUR (bez PVN) |  |

Pievienot izvērstu tāmi

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

4.pielikums

Iepirkumam „Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā”,

Ident.Nr.SND 2016/42

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkuma „Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā”,

ident.Nr.SND 2016/42 nolikumam

| Piegādātājs (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Piegādātāja pārstāvis (vārds, uzvārds) | Piegādātāja pārstāvja paraksts | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts | Apsekošanas datums |