APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada

iepirkuma komisijas

2016.gada 17.novembra sēdē

Protokols Nr.45

IEPIRKUMA

„Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana”,

ident. Nr. SND 2016/45

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2016

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

1. Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2016/45

  - Pasūtītājs

Salacgrīvas novada dome

Pasūtītāja rekvizīti:

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Reģ.Nr.90000059796

Tālr.: +371 64071773

Fakss: +371 64071993

e-pasta adrese dome@salacgriva.lv

Kontaktpersonas:

Edžus Jirgensons, Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists, tālr. 27336687, e-pasts: edzus.jirgensons@salacgriva.lv

  - Iepirkuma priekšmets

Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, kopējais apjoms 4,53 km

CPV kods: 45233141-9

  - Līguma izpildes vieta

Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas tranzīta ielas – Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas 2.377 km kopgarumā, kas ir valsts galvenā autoceļa A-1 turpinājums, Valmieras iela 1,083 km kopgarumā, kas ir valsts reģionālā autoceļa P12 Limbaži –Salacgrīva maršruta turpinājums un Ainažu pilsētas Brīvības iela 1,070 km kopgarumā, kas ir valsts reģionālā auto ceļa P-15 Ainaži – Matīši maršruta sākums.

  - Līguma izpildes laiks

Līdz 2017.gada 31.decembrim.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 5.decembrim plkst.16:00 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, LV-4033, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana”, identifikācijas Nr. SND 2016/45. Neatvērt līdz 2016.gada 5.decembrim plkst.16:00”.

### Piedāvājums sastāv no divām daļām:

- pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā;

- finanšu piedāvājuma.

### Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkumā ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.7.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

### Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

### Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

### Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums):

    - Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielās 2,377 km kopgarumā, kas ir valsts galvenā autoceļa A-1 turpinājums;

    - Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielā 1,083 km kopgarumā, kas ir valsts reģionālā autoceļa P12 Limbaži – Salacgrīva maršruta turpinājums;

    - Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas Brīvības ielā 1,070 km kopgarumā, kas ir valsts reģionālā auto ceļa P-15 Ainaži – Matīši maršruta sākums.

  - Piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

## Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

## Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai citā reģistrā Latvijā vai ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama.

## Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

      - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

      - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 3.1.2.1. un 3.1.2.2.punktā minētie nosacījumi.

## Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt pakalpojumu

    - Pretendentam iepriekšējo 5 gadu laikā (2011., 2012., 2013., 2014., 2015.) ir pieredze vismaz 2 līgumu izpildē, kuru ietvaros veikti tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi.

    - Pretendenta rīcībā ir darbu veikšanai nepieciešamā tehnika.

    - Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

### Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona, to sagatavo atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

    - Informācija par pretendenta iepriekšējo 5 gadu laikā (2011., 2012., 2013., 2014., 2015) izpildītajiem tranzīta ielu ikdienas uzturēšanai līgumiem.

    - Vismaz 2 atsauksmes par tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas līgumu izpildi.

    - Pretendenta rīcībā esošās tehnikas saraksts.

### 4.1.2. – 4.1.4.punktā minētie dokumenti jāiesniedz arī visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem, kā arī apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkumā.

## Tehniskais piedāvājums

    - Kalendārais grafiks ikdienas uzturēšanas darbu izpildei katrai tranzīta ielai atsevišķi.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumā norāda atsevišķi vienības cenu, pievienotās vērtības nodokli, kā arī kopējo līguma summu. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).

### Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

# Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

# Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 3.1.2.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja budžeta iespējas, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs noteiktajām prasībām.

- Līguma slēgšana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					D.Straubergs

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana,

ident.Nr.SND 2016/45

- Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas, kas ir valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) maršruta turpinājums 2,377 km kopgarumā, no 87,072 km līdz 89,449 km

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļu attīrīšana no irdena sniega | g.km | 500 |
| 2. | Slīdamības samazin. ar smilts-sāls maisījumu 0.8 m3 uz joslu | km | 25 |
| 3. | Slīdamības samazin. ar smilts-sāls maisījumu 0.5 m3 uz joslu | km | 25 |
| 4. | Slīdamības novēršana ar mitro sāli izkaisot 70 kg uz joslu | km | 100 |
| 5. | Slīdamības novēršana ar mitro sāli izkaisot 140 kg uz joslu | km | 100 |
| 6. | Sniega novešana no tilta brauktuves | m2 | 505 |
| 7. | Autoceļu apsekošana ziemā | km | 150 |
| 8. | Autoceļu kopšana ziemā | km | 50 |
| 9. | Ceļa zīmju stabu nomaiņa | gb | 3 |
| 10. | Ceļa zīmju nomaiņa | gb | 3 |
| 11. | Km rādītāju nomaiņa | gb | 3 |
| 12. | Plastmasas signālstabiņu nomaiņa | gb | 3 |
| 13. | Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju | m | 70 |
| 14. | Bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju | m2 | 70 |
| 15. | Bedrīšu remonts ar auksto asfaltbetonu | m2 | 150z7 |
| 16. | Bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu nepilnā tehnoloģijā | m2 | 70 |
| 17. | Nomaļu mehanizēts remonts | m3 | 30 |
| 18. | Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) krāsošana | m2 | 60 |

- Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas Valmieras iela 1,083 km kopgarumā, kas iekļauta valsts reģionālā autoceļa P12 Limbaži – Salacgrīva maršrutā no 44,317 km līdz  45,400 km

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autoceļa joslas attīrīšana no sniega | g.km | 167 |
|  | Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu 0,8 m3 uz joslu | km | 10 |
|  | Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu 0,5 m3 uz joslu | km | 10 |
|  | Bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu nepilnā tehnoloģijā | m2 | 50 |
|  | Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju | m | 100 |
|  | Bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju | m2 | 100 |
|  | Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) krāsošana | m2 | 10 |

- Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas Brīvības iela 1.070 km kopgarumā, kas iekļauta valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši maršrutā no 0 km līdz 1,070 km

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autoceļu joslu attīrīšana no sniega | g.km | 50 |
|  | Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maisījumu 0,8m³ uz km | km | 13,5 |
|  | Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maisījumu 0,5m³ uz km | km | 13,5 |
|  | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli izkaisot 70kg uz km | km | 13,5 |
|  | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli 140 kg uz km | km | 13,5 |
|  | Autoceļu apsekošana ziemā | km | 5 |
|  | Autoceļu kopšana ziemā | km | 30 |
|  | Ceļa zīmju stabu nomaiņa | gab. | 1 |
|  | Ceļa zīmju nomaiņa | gab. | 1 |
|  | Km rādītāja nomaiņa | gab. | 1 |
|  | Plastmasas signālstabiņu nomaiņa | gab. | 1 |
|  | Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju | m | 100 |
|  | Bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju | m2 | 90 |
|  | Bedrīšu remonts ar auksto asfaltbetonu | m2 | 30 |
|  | Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) krāsošana | m2 | 10 |

- Darbu izpilde jāveic saskaņā ar LR 09.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

- Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ir jāveic atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” ar 2006. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 488 apstiprinātām Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tehniskajām specifikācijām. Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas ir pieejamas www.lvceli.lv

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs						D.Straubergs

2.pielikums

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Pasūtītājs:

Nr.:									_______________

/Datums/

Līguma nosaukums: Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam veikt Salacgrīvas novada tranzīta ielu – Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu, Pērnavas un Valmieras ielas un Ainažu pilsētas Brīvības ielas ikdienas uzturēšanu, saskaņā ar nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu:

____________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena vienam gadam EUR bez PVN vārdos un skaitļos)

Mēs apliecinām, ka:

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības.

- visas sniegtās ziņas un dati ir patiesi, visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

- Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Apņemamies slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

/Zīmogs/

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Salacgrīvas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana,

ident.Nr.SND 2016/45

- Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas, kas ir valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) maršruta turpinājums 2,377 km kopgarumā, no 87,072 km līdz 89,449 km

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums | Vienības cena (bez PVN) EUR | Izmaksas (bez PVN) vienam gadam EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autoceļu attīrīšana no irdena sniega | g.km | 500 |  |  |
|  | Slīdamības samazin. ar smilts-sāls maisījumu 0.8 m3 uz joslu | km | 25 |  |  |
|  | Slīdamības samazin. ar smilts-sāls maisījumu 0.5 m3 uz joslu | km | 25 |  |  |
|  | Slīdamības novēršana ar mitro sāli izkaisot 70 kg uz joslu | km | 100 |  |  |
|  | Slīdamības novēršana ar mitro sāli izkaisot 140 kg uz joslu | km | 100 |  |  |
|  | Sniega novešana no tilta brauktuves | m2 | 505 |  |  |
|  | Autoceļu apsekošana ziemā | km | 150 |  |  |
|  | Autoceļu kopšana ziemā | km | 50 |  |  |
|  | Ceļa zīmju stabu nomaiņa | gb | 3 |  |  |
|  | Ceļa zīmju nomaiņa | gb | 3 |  |  |
|  | Km rādītāju nomaiņa | gb | 3 |  |  |
|  | Plastmasas signālstabiņu nomaiņa | gb | 3 |  |  |
|  | Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju | m | 70 |  |  |
|  | Bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju | m2 | 70 |  |  |
|  | Bedrīšu remonts ar auksto asfaltbetonu | m2 | 150z7 |  |  |
|  | Bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu nepilnā tehnoloģijā | m2 | 70 |  |  |
|  | Nomaļu mehanizēts remonts | m3 | 30 |  |  |
|  | Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) krāsošana | m2 | 60 |  |  |
|  | Kopā (bez PVN) EUR |  |

- Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas Valmieras iela, kas iekļauta valsts reģionālā autoceļa P12 Limbaži – Salacgrīva maršrutā 1,083 km kopgarumā, no 44,317 km līdz  45,400 km

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums | Vienības cena (bez PVN) EUR | Izmaksas (bez PVN) vienam gadam EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autoceļa joslas attīrīšana no sniega | g.km | 167 |  |  |
|  | Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu 0,8 m3 uz joslu | km | 10 |  |  |
|  | Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu 0,5 m3 uz joslu | km | 10 |  |  |
|  | Bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu nepilnā tehnoloģijā | m2 | 50 |  |  |
|  | Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju | m | 100 |  |  |
|  | Bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju | m2 | 100 |  |  |
| 7. | Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) krāsošana | m2 | 10 |  |  |
|  | Kopā (bez PVN) EUR |  |

- Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas Brīvības iela, kas iekļauta valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši maršrutā 1.070 km kopgarumā, no 0 km līdz 1,070 km

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums | Vienības cena (bez PVN) EUR | Izmaksas (bez PVN) vienam gadam EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļu joslu attīrīšana no sniega | g.km | 50 |  |  |
| 2. | Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maisījumu 0,8 m³ uz km | km | 13,5 |  |  |
| 3. | Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maisījumu 0,5 m³ uz km | km | 13,5 |  |  |
| 4. | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli izkaisot 70 kg uz km | km | 13,5 |  |  |
| 5. | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli 140 kg uz km | km | 13,5 |  |  |
| 6. | Autoceļu apsekošana ziemā | km | 5 |  |  |
| 7. | Autoceļu kopšana ziemā | km | 30 |  |  |
| 8. | Ceļa zīmju stabu nomaiņa | gab. | 1 |  |  |
| 9. | Ceļa zīmju nomaiņa | gab. | 1 |  |  |
| 10. | Km rādītāja nomaiņa | gab. | 1 |  |  |
| 11. | Plastmasas signālstabiņu nomaiņa | gab. | 1 |  |  |
| 12. | Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju | m | 100 |  |  |
| 13. | Bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju | m2 | 90 |  |  |
| 14. | Bedrīšu remonts ar auksto asfaltbetonu | m2 | 30 |  |  |
| 15. | Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) krāsošana | m2 | 10 |  |  |
|  | Kopā (bez PVN) EUR |  |

KOPTĀME

| Nr.p.k. |  | Izmaksas vienam gadam (bez PVN) EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu ikdienas uzturēšana |  |
| 2. | Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas ikdienas uzturēšana |  |
| 3. | Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas Brīvības iela |  |
|  | KOPĀ |  |
|  | PVN |  |
|  | KOPĒJĀ SUMMA |  |