APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada  28.februāra sēdē

Protokols Nr.9

Iepirkuma

„Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā”

ident.Nr.SND 2017/9

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2017

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.+ 371 64071973, fakss +371 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Bruno Veide, Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, tālr.+ 371 27363311, e-pasts bruno.veide@salacgriva.lv

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2017/9

- CPV kods 45000000-7– celtniecības darbi

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – Jumta siltināšana Zvejnieku parka administratīvai ēkai

  - Paredzamā līguma izpildes vieta – Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas.

  - Paredzamais līguma izpildes laiks – līdz 2017.gada 30.jūnijam.

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.

  - Visus jautājumus par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresēt nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtīt laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pirms pieteikuma iesniegšanas pretendentam ir jāiepazīstas ar būvdarbu objektu dabā.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai visām iepirkuma priekšmeta daļām.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2017.gada 13.martam plkst.12:30

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2017.gada 13. martam plkst.12:30, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai

Piedāvājums iepirkumam

„Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā”

Identifikācijas Nr.SND 2017/9

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

    - Piedāvājumam jāatbilst veicamo tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un tās pielikumiem (1.1.pielikums).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma (3.pielikums) formu. Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentiem

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1. un 4.1.2.punktā minētie nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendentam ir tiesības paredzētajā iepirkuma periodā veikt būvdarbus.

  - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

  - Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

  - Ja Būvdarbu izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendentam papildus jāiesniedz:

    - Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstu;

    - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī par apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un tās pielikumā esošajiem darbu apjomiem (1.1.pielikums).

    - Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj būvdarbu tāmes (lokālās tāmes).

    - Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno aizpildītu apsekošanas aktu (4.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumam, pievienojot izvērstu darbu tāmi, kura sagatavota atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti būvdarbi. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN.

    - Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar būvdarbiem, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.2. un 4.3.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja budžeta iespējas, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Līguma slēgšana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					D.Straubergs

1.pielikums

Iepirkuma „Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā”,

ident.Nr.SND 2017/9 nolikumam

Tehniskā specifikācija

„Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā”,

id.Nr.SND 2017/9

- Vispārējie nosacījumi

  - Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, instrumenti, tehnika un transports, bez kā nebūtu iespējama paredzēto konstrukciju izbūve.

  - Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar nolikumā paredzēto. Būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvdarbu apjomu un izmēru atbilstību apjomu tabulā norādītam un dabā faktiskam apjomam un izmēriem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.

  - Ja Darbu apjomu tabulā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā materiālu specifikācijas sarakstā minētie. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.

  - Būvdarbu apraksts un izmantojamie materiāli uzrādīti darbu un materiālu apjomu tabulā.

  - Uz ēkas jumta ir izvietoti saules kolektori, kas paredzēti siltā ūdens sagatavošanai. Veicot siltināšanas darbus, tos nepieciešams uzmanīgi demontēt un montēt atpakaļ uz jaunā siltinātā jumta klāja, iepriekš pagarinot stiprinājumus par siltinātās daļas biezumu.

  - Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas novada domē pie atbildīgā par projekta realizāciju pa tel. 27363311 (domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos Bruno Veide).

  - Būvuzņēmējs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

  - Visus materiālus, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām.

  - Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem.

  - Būvdarbu laikā jāievēro teritorijas koku un apstādījumu aizsardzība.

  - Par apkārtējās teritorijas uzturēšanu kārtībā būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija. Jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi.

  - Būvuzņēmējam jānodrošina būvgružu utilizācija videi draudzīgā veidā un tīrība objektā kā darba procesā, tā arī nododot objektu ekspluatācijā.

  - Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz atbilstības sertifikāti.

  - Nobeidzot būvniecību, Būvuzņēmējs nodod objektu ekspluatācijā.

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi

- Darbu apjomi

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Būvlaukuma aprīkošana |  |  |
| 1 | Teritorijas iežogošana, inventāržogs | m | 105,00 |
| 2 | Inventāra žoga noma | m | 105,00 |
| 3 | inventāra žoga transporta izdevumi | reiss | 1,00 |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 4 | Lietus nokrišņu ūdens novadīšanas tekņu, noteku, karnīzes, dzegas skārda noņemšana un utilizācija | m | 29,00 |
| 5 | Vecās vējkastes un koka konstrukciju demontāža gar jumta malu un utilizācija | m | 58,80 |
| 6 | Saules kolektora un kronšteinu demontāža vēlākai montēšanai atpakaļ esošajā vietā | kompl | 1,00 |
| 7 | Prožektoru demontāža vēlākai montāžai atpakaļ | gab. | 1,00 |
| 8 | Vecā šifera jumta seguma demontāža un utilizēšana | m2 | 184,47 |
| 9 | Koka latojuma demontāža līdz nesošai jumta konstrukcijai | m2 | 184,47 |
| 10 | Ventilācijas izvada un ventilatora demontāža | gab. | 1,00 |
| 11 | Jumta antenas demontāža | gab. | 1,00 |
|  | Jumta izbūve |  |  |
| 12 | Vecā jumta seguma sagatavošana, gaisa burbuļu izgriešana, nelīdzenumu izlīdzināšana ar 2-4mm keramzītu, atlupušo veco jumta segumu piekausēšana, ievērojot tehnoloģisko procesu | m² | 266,00 |
| 14 | Impregnētu koka dēļu 50*200 mm stiprināšana karnīzes un dzegas garumā, šķērskoku 1200mm ar soli 700mm stiprināšana ar leņķiem 2.5*105*105 un dībeļnaglām pie esošā jumta seguma | m2 | 266,00 |
|  | impregnēts kokmateriāls 50*200mm | m3 | 1,44 |
|  | leņķis ar ribu 2.5*105*105 | gab. | 144,00 |
|  | skrūve ar dībeli 8*80mm | gab. | 576,00 |
| 15 | Plakanā jumta un skārda salaiduma vietas noformēšana | m | 29,00 |
| 16 | Tvaika izolācijas plēves (UV izturīga 0.2 mm) ieklāšana | m2 | 266,00 |
|  | Elt-Pefoil 200 - tvaika izolācija vai analogs | m2 | 292,60 |
| 17 | Siltumizolācijas ierīkošana ar Tenapors EPS 150 100+100 mm (koef. λ<=0,041 W/(m*K)) vai analogs | m2 | 266,00 |
|  | Tenapors EPS 150 100 mm | m2 | 305,90 |
|  | Tenapors EPS 150 100 mm | m2 | 305,90 |
|  | teleskopiskie jumta izolācijas dībeļi un skrūves | gab. | 2128,00 |
| 18 | Cietās siltumizolācijas virskārtas plātnes ierīkošana 30 mm biezumā ROB 60 (koef. λ<=0,041 W/(m*K)) vai analogs | m2 | 266,00 |
|  | Paroc ROB 60 b-30mm, 1200x1800mm | m2 | 305,90 |
| 19 | Jumta seguma izveidošana no ruļļu materiāla 2 kārtās, uzkausējot ar gāzes degli | m2 | 266,00 |
|  | Bipol standart EPP vai analogs jumta apakšklājs: svars 3,5kg/m2 | m2 | 319,20 |
| 20 | Bipol standart EKP vai analogs jumta virsklājs: svars 4,5 kg/m2, PELĒKS pārklāts ar akmens smalci | m2 | 319,20 |
|  | Propāna-butāna gāze | l | 300 |
| 21 | Pretkondensāta plēves montāža | m2 | 185,00 |
|  | FAKRO EUROTOP L2 - pretvēja membrāna | m2 | 205,00 |
| 22 | Latojuma 32x100, solis 600 mm pa centriem izbūve. | m2 | 185,00 |
|  | impregnēts kokmateriāls 32*100mm | m3 | 1,05 |
| 23 | Profilētu tērauda lokšņu ( T-20-24W-1100; RR23) jumta seguma montāža, ieskaitot visus papildelementus (kores, vējdēļus, u.c.) | m2 | 185,00 |
|  | Rukki T-20-24W-1100; RR23 vai analogs | m2 | 194,25 |
|  | Kore 200mm | m | 30,00 |
|  | skrūves | gab. | 1600,00 |
| 24 | Nosegskārda lāseņu izgatavošana un uzstādīšana visām dzegām, karnīzei | m | 52,00 |
|  | Karnīze 150*300mm (rūpnieciski krāsots skārds) | m | 30,00 |
|  | Dzega ar atloku 20*150*300mm (rūpnieciski krāsots skārds) | m | 32,00 |
|  | skrūves | gab. | 200,00 |
|  | blīvējoša līmlenta | m | 62,00 |
| 25 | Koka karkasa 50*100mm izveide apdares dēļu stiprināšanai | m | 60,00 |
| 26 | Dzegas un karnīzes apšūšana ar apdares dēļiem pa perimetru un apakšā | m2 | 60,20 |
|  | ēvelēti apdares dēļi 20x145 mm | m2 | 66,22 |
|  | skrūves 4.5*60mm | gab. | 480,00 |
| 27 | Dēļu grunts, 2x krāsojums | m2 | 66,22 |
|  | Vivacolor Protect grunts vai analogs | l | 10,00 |
|  | krāsa Villa Akva vai analogs ar toni (saskaņot darbu laikā ar pasūtītāju) | l | 12 |
| 28 | Apdares dēļu griestu virs tribīnes attīrīšana/gruntēšana/krāsošana | m2 | 165,88 |
| 29 | Lietus ūdens tekņu montāža | m | 30 |
|  | skārda teknes Zn 150mm ar palīgelementiem | m | 31,5 |
|  | Stiprinājumi Zn, palīgelementi | gab. | 43 |
| 30 | Lietus ūdens notekņu montāža | m | 12 |
|  | skārda Zn 100mm notekas ar palīgelementiem | m | 12,6 |
|  | Stiprinājumi Zn, palīgelementi | gab. | 8 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 31 | Ventilācijas izvada D-450 ar skārda nosegcepuri un kanāla ventilātora (1500m3/h) montāža | kompl | 1,0 |
|  | Soler-Palau Kanāla ventilators VENT/V-315L 1500m3/h D-315mm vai analogs | gab. | 1,0 |
|  | rūpnieciski ražots skārda ventilācijas izvads D-450mm ar cepuri RR23 | gab. | 1,0 |
| 32 | Saules kolektora un kronšteina, montāža atpakaļ esošajā vietā | gab. | 1,00 |
| 33 | Aerātoru uzstādīšana un saduršuvju hermetizēšana (precizēt uz vietas) | gab. | 4,00 |
| 34 | Prožektora montēšana atpakaļ esošajā vietā | gab. | 1,00 |
| 35 | Sastatņu montāža/demontāža/noma | m2 | 315,00 |
| 36 | Būvgružu utilizācija | m3 | 16,00 |
| 37 | Teritorijas sakopšana | objekts | 1,00 |

2.pielikums

Iepirkuma „Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā”,

ident.Nr.SND 2017/9 nolikumam

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU IEPIRKUMĀ

Pasūtītājs:

Nr.:									_______________

/Datums/

Līguma nosaukums: „Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā”

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam veikt jumta siltināšanu administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies pabeigt būvdarbus ____________ darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;

- Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Būvkomersanta reģ. Nr.

Adrese:

E-pasts:

Tālr.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkuma „Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā”,

ident.Nr.SND 2017/9 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

„Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā”,

identifikācijas Nr.SND 2017/9

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Salacgrīvas novada domes, reģ. Nr. 90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, LV - 4033 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā” (id.Nr. SND 2017/9) nolikumu (turpmāk – Nolikums),

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

piedāvā veikt jumta siltināšanu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām par šādu cenu:

| Nosaukums | Cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas pakalpojumu, preču un materiālu izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami būvdarbu izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē piedāvātajā darbu izpildes termiņā.

Piedāvājuma cenā ir ietverti visi iespējamie būvniecības riski, tai skaitā iespējamie būvniecības izmaksu sadārdzinājumi.

Aizpildot finanšu piedāvājumu, ir ievērotas visas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Ar šo apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām (tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem) un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

4.pielikums

Iepirkuma „Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā”,

ident.Nr.SND 2017/9 nolikumam

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkuma „Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā”,

ident.Nr.SND 2017/9 nolikumam

| Piegādātājs (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Piegādātāja pārstāvis (vārds, uzvārds) | Piegādātāja pārstāvja paraksts | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts | Apsekošanas datums |