Iepirkuma „Mola laipas pārbūve Ainažos”,

id.Nr.SND 2018/23 nolikuma

1.pielikums

# Tehniskā specifikācija

# Mola laipas pārbūve Ainažos, ID.nR.snd 2018/23

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Tehniskajām specifikācijām (turpmāk tekstā – specifikācijām). Atsevišķa samaksa par šīs tehniskās specifikācijas prasību izpildi būvdarbu veicējam nav paredzēta. Būvdarbu veicējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi.

Pamatnoteikumi:

- Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, stiprinājumi, instrumenti, tehnika un transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto konstrukciju izbūve.

- Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar nolikumā paredzēto. Būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvdarbu apjomu un izmēru atbilstību Būvprojektā un pievienotajās apjomu tabulās norādītam un dabā faktiskam apjomam un izmēriem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības;

- Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā materiālu specifikācijas sarakstā minētie. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju;

- Āra apstākļos izmantotiem tērauda stiprinājumiem jābūt cinkotiem vai izgatavotiem no nerūsējošā tērauda;

- Laipai ik pēc aptuveni 30-40m vismaz vienam skrūvjpālim jāveic pārbaudes slogošanu nominālai slodzei 750kg. Pāļu statiskas slodzes pārbaudes veikt pēc LVS EN 1997-1 izstrādātas programmas. Pāļu pārbaudes programmu saskaņot ar projekta autoru. Programmā obligāti jāsatur dati par testa pāļa noslogošanas secību, slodzes lielumiem, pakāpju ilgumu, kontrolējamo sēšanas stabilizācijas ātrumu, pārbaudes pārtraukšanas nosacījumiem. Slogojumpārbaudes atskaitei jāatbilst LVS EN 1997-1 prasībām.

- Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas novada domē pie atbildīgā par projekta realizāciju pa tel. 27363311 (domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos Jānis Blūmiņš);

- Būvuzņēmējs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem;

- Visus materiālus, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām;

- Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem;

- Par apkārtējās teritorijas uzturēšanu kārtībā būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties;

- Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija. Jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi. Būvuzņēmējam jānodrošina būvgružu utilizāciju videi draudzīgā veidā un tīrība objektā kā darba procesā;

- Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma par visiem izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz atbilstības sertifikāti;

- Pabeidzot būvniecību, Būvuzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju un nodod objektu ekspluatācijā.

- Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe, būvprojektā un pieņemtās būvdarbu veikšanas metodes. Darbu izmaksās jāievērtē izdevumi būvprojekta risinājumu detalizācijai un izmaksas, kas nepieciešamas papildus aprēķinu un projektēšanas darbu veikšanai.

Vides aizsardzības pasākumi:

Būvdarbu veicējam ir jāveic visi attiecīgie pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem un nolikumiem. Nav pieļaujama būvlaukuma un darbu veikšanas platību piesārņošana.

Būvdarbu veicējam ir jāpielieto tādas celtniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos trokšņa, nepatīkama aromāta, vibrācijas u.tml. rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.c.

Prasības darba drošībai

Būvdarbu veicējam atbilstoši „Darba aizsardzības likumam“ savā darbībā ir jāievērtē spēkā esošie darba aizsardzības likumdošanas akti u.c. ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas, darba drošības standarti, normas un noteikumi.

Būvuzņēmējam jānodrošina sanāksmju telpa, kurā atrastos galds un krēsli (sanāksmju telpa var nebūt tieši objektā).

Darbu apjomi Excel formātā 1.1.pielikumā

Būvprojekts 1.2.pielikumā https://failiem.lv/u/xx7pr366